# mon script de pare-feu (passerelle)
Niveau requis :
#!/bin/sh /sbin/iptables -F /sbin/iptables -X /sbin/iptables -t nat -F /sbin/iptables -t nat -X /sbin/iptables -P INPUT ACCEPT /sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT /sbin/iptables -P INPUT DROP /sbin/iptables -P OUTPUT DROP /sbin/iptables -P FORWARD DROP /sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT /sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT /sbin/iptables -t nat -P INPUT ACCEPT /sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE ##commenter / décommenter et adapter les quatre lignes suivantes pour ne pas mettre en place / mettre en place ##un proxy transparent (squid) /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.0.1:3129 /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3129 /sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 3128 -j DROP /sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 3129 -j DROP #accepter l'interface lo /sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT #accepter le sous-réseau /sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -j ACCEPT #permettre le passage entre les deux interfaces eternet de la passerelle /sbin/iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 192.168.1.0/24 -d 0.0.0.0/0 -p tcp -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.1.0/24 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT #accepter le ping entre les réseaux locaux /sbin/iptables -t filter -A INPUT -p icmp -i eth0 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -o eth0 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A INPUT -p icmp -i eth1 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -o eth1 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 3/4 -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 3/4 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 3/4 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 3/3 -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 3/3 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 3/3 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 3/1 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 3/1 -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 3/1 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 4 -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 4 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 4 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 2/s -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j LOG --log-prefix "ICMP/in/8 Excessive: " /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j DROP /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.0.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-reply -j DROP /sbin/iptables -A INPUT -p icmp -m limit -j LOG --log-prefix "ICMP/IN: " /sbin/iptables -A OUTPUT -p icmp -m limit -j LOG --log-prefix "ICMP/OUT: " /sbin/iptables -N syn_flood /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --syn -j syn_flood /sbin/iptables -A syn_flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 3 -j RETURN /sbin/iptables -A syn_flood -j LOG --log-prefix '[SYN_FLOOD] : ' /sbin/iptables -A syn_flood -j DROP #autoriser la connexion avec les serveurs DNS /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -o eth0 -p udp -m udp --dport 53 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p udp -m udp --sport 53 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -o eth1 -p udp -m udp --dport 53 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -p udp -m udp --sport 53 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT #autoriser la navigation web /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m multiport --dports 80,443,8000 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --sports 80,443,8000 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p tcp -m multiport --dports 80,443,8000 -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp -m multiport --sports 80,443,8000 -j ACCEPT #Si le serveur cups est branché sur un ordinateur du réseau 192.168.0.0/24, par exemple sur 192.168.0.22 # laisser décommenter les deux lignes suivantes : /sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -s 192.168.0.22 -d 192.168.0.1 -p tcp --sport 631 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -s 192.168.0.1 -d 192.168.0.22 -p tcp --dport 631 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT #créer une chaîne utilisateur pour les connexion ssh, les loguer et les accepter /sbin/iptables -t filter -N InComingSSH /sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -s 192.168.0.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j InComingSSH /sbin/iptables -A InComingSSH -j LOG --log-prefix '[INCOMING_SSH] : ' /sbin/iptables -A InComingSSH -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m tcp --sport 22 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -o eth1 -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --sport 22 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT #créer une chaîne utilisateur pour les connexions ftp, et les accepter /sbin/iptables -N ftp_in_accept /sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --sport 21 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ftp_in_accept /sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --sport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ftp_in_accept /sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -m state --state ESTABLISHED -j ftp_in_accept /sbin/iptables -A ftp_in_accept -p tcp -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --sport 21 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --sport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT /sbin/iptables -I INPUT -i eth1 -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT